### Монтаж шаровых кранов Daeyoun

Компания Daeyoun, производитель запорной арматуры из полиэтилена высокого давления, выпустила серию шаровых кранов для полиэтиленовых ПНД труб, предназначенных в качестве запорных устройств на трубопроводах для перекрытия потока транспортируемой жидкости. Кран шаровый полиэтиленовый применяется в газораспределительных сетях при транспортировке газа, в водопроводных полиэтиленовых трубопроводах, а также при транспортировке углеводородного топлива, транспортировке водорода и других инертных газов (гелий, аргон, неон и др.) Шаровый кран Daeyoun имеет всю разрешительную документацию для применения в газораспределительных системах, полностью сертифицированы для использования в Российской Федерации. Кран ДеЕн состоит из цельносварного корпуса из полиэтилена марки ПЭ100 SDR11, благодаря чему, его можно использовать в трубопроводах с максимальным рабочим давлением 10 атмосфер (для газовых труб) и 16 атмосфер (для водопроводных труб). Срок службы шарового крана ПНД более 25 лет, рабочая температура от +40 до - 200C Полиэтиленовый шаровый кран обеспечивает чрезвычайно надежную работу трубопроводной системы, он является идеальной запорной арматурой для полиэтиленовых труб. Сварка крана ПНД с трубой производится при помощи электросварных (фитинги с закладными электронагревателями) муфт или сваркой встык. Они имеют самый большой ассортимент размеров в мире d20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,180,200,225,250,280,315,400,500 мм и d630 мм. Стандартного исполнения, с одной или двумя продувками. Отметим преимущества шаровых полиэтиленовых кранов по сравнению с традиционной запорной арматурой: 1. Полиэтилен не подвержен коррозии. Установленный под землей шаровый кран может стоять более 25 лет. 2. Полиэтилен легче стали более чем в три раза. 3. Трудозатраты при монтаже в три раза ниже чем при монтаже стального крана. 4. Полиэтиленовые шаровые краны являются необслуживаемыми изделиями в период эксплуатации. 5. Не требуют катодной защиты. 6. Для отключения Вам не надо минутами крутить колесо задвижки, перевод крана из открытого состояния в закрытое осуществляется путем поворота штока на 90 градусов, т.е. четверть оборота. Для шаровых кранов большого диаметра предусмотрен пластиковый редуктор с передаточным числом 8:1. 7. Возможна бесколодезная подземная установка с помощью телескопического удлинителя штока под ковер. Полиэтиленовый шаровый кран предназначен для трубопроводов низкого давления. Диаметр от 20 до 630мм. Высокая безопасность шаровых кранов гарантируется 100% герметичностью запорного устройства. Монолитная конструкция на основе ПЭ материалов и оптимизированный шаровый механизм делают краны надежными в эксплуатации. Однородные компоненты дают возможность избежать применения дополнительных комплектующих для монтажа, позволяя производить быстрый монтаж систем. Применительно к подземным трубопроводам. Нет необходимости в установке какой-либо защитной камеры или колодца вокруг крана, он может быть закопан тем же материалом что и остальной трубопровод. Краны разработаны для подземной установки в соответствии с требованиями EN1555 (Газ) и EN 12201 (Вода). При прокладке подземных газо- и водопроводов одним из важнейших вопросов становится обеспечение надежности перекрывания потока транспортируемой среды, а также простота и быстрый доступ к устройствам управления запорной арматурой. Ввиду разнообразия технических проектов часто возникает необходимость глубокого заложения трубопроводов (в том числе для защиты их от замерзания), что усложняет возможность управления арматурой. При использовании в строительстве подземных газо- и водопроводов пластиковых труб из ПЭ 100 наиболее оптимальным является применение запорной арматуры, полностью изготовленной из полимерных материалов. Одним из лучших на сегодняшний день образцов такой арматуры является шаровой кран Daeyoun (Южная Корея) Кран полностью изготовлен из полимерных материалов, предназначен для сварки встык с использованием нагретого инструмента либо сварки с помощью муфт с закладным электронагревателем. Выходные патрубки шарового крана изготовлены из ПЭ 100 SDR 11, что гарантирует работу кранов в трубопроводах до 10 бар (газ) и 16 бар (вода). Диапазон диаметров шаровых кранов достаточно широк – от 20 до 630 мм. Рабочая температура – от -20 до 40 °С. Конструкция шарового крана позволяет устанавливать его как в колодце, так и в грунте с выходом под ковер. При установке в грунт для управления шаровым краном ДеЁн используют полимерный ключ или телескопический удлинитель, при закладке на большую глубину используют дополнительно удлинитель полимерного ключа или телескопический удлинитель, рассчитанный на большую глубину залегания; глубина до поверхности трубы может составлять 1650…2750 мм. Ось телескопического удлинителя изготовлена из металла и представляет собой составную конструкцию из квадратной трубы с шестигранной втулкой для установки на ось крана, в которой перемещается сплошной металлический пруток квадратного сечения. Защитный кожух удлинителя выполнен из полиэтилена и состоит из двух тонкостенных труб, свободно перемещающихся одна в другой. Верхняя труба закрыта пластиковым колпачком, сквозь который проходит квадратный пруток оси, и фиксируется штифтом во избежание выпадения оси. Нижняя труба имеет раструб, который после установки телескопического удлинителя на кран надевается на ограничительный стакан крана. Монтаж: 1) При монтаже полиэтиленового шарового крана необходимо проконтролировать размещение крана на опорной плите в продольной (вдоль оси трубопровода) и поперечной плоскостях с помощью строительного уровня. 2) До начала засыпки и уплотнения траншеи следует установить телескопический удлинитель на шаровой кран. Для этого вытянуть из пластикового кожуха удлинителя шестигранную алюминиевую втулку и установить удлинитель на шестигранную насадку оси крана, совмещая втулку и насадку до упора. 3) Выровнять удлинитель вертикально по отвесу и зафиксировать алюминиевую втулку на насадке винтом, который находится в боковой стенке втулки. 4) Удерживая удлинитель в вертикальном положении, опустить вниз до упора нижнюю часть пластикового кожуха с раструбом, а затем зафиксировать раструб кожуха на ограничительном стакане крана в трех точках с помощью самонарезающих винтов или с помощью точечной сварки нагретым инструментом. 5) Для исключения повреждения телескопического удлинителя (в максимальном раздвинутом положении, вследствие чрезмерного крутящего момента, при первом закрывании крана после длительного хранения и т.п.), необходимо дважды закрыть/открыть кран в сложенном положении удлинителя. 6) Выдерживая заданное положение телескопического удлинителя, произвести засыпку, уплотнение траншеи и установку ковера, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и стандартами. Конструкция и материалы, из которых изготовлены шаровой кран Daeyoun (Южная Корея) и телескопический удлинитель, позволяют закапывать кран непосредственно в грунт, без риска попадания твердых включений в зоны вращающихся частей, что могло бы привести к нежелательной блокировке крана, исключить необходимость в техническом обслуживании крана или удлинителя в течение нескольких лет, а следовательно, сократить текущие расходы на обслуживание, замену или ремонт шарового крана. Устройство шарового крана Daeyoun Исполнение SDR11 PE 100 Таблица материала No. Наименование Материал 1 Корпус Полиэтилен(ПЭ) 2 Раструб Полиэтилен(ПЭ) 3 Шар Полипропилен(ПП) 4 Место для шара NBR(резина) 5 Опорное кольцо Полипропилен(ПП) 6 Шток Ацетал 7 Соединитель Полипропилен(ПП) 8 Кольцо подшипника NBR(резина) 9 Кольцо адаптера NBR(резина)